## Slide 1: 主要内容
双摄像机系统
3
视场感知原理
2
枪或球摄像机的局限
1
应用场景
4
5

## Slide 2: 一、枪或球摄像机的局限
Taxi 50x55 pixels
Incomer 43x72 pixels
枪型摄像头在大场景视频监控中感兴趣目标占有像素不足，无法完成识别需要

## Slide 3: 一、枪或球摄像机的局限
长焦状态
广角状态
聚焦放大
拉远缩小
变焦镜头可以在广角和长焦之 间进行切换，但是，广角状态 下无法获取感兴趣目标的细节 信息，长焦镜头下聚焦单一目 标而无法掌控全局。
使用单个球形摄像头同时实现目标检测、跟踪、识别不具有可行性

## Slide 4: 二、视场感知原理
摄像机视觉成像的固有矛盾：视场与场景目标大小成反比。
视场
目标
应用上，体现为大场景监控与获取感兴趣小目标清晰图像的矛盾。

## Slide 5: 二、视场感知原理
球摄像相机
枪摄像机
双摄像机系统的视场感知原理
人类视觉具有选择性注意机制，人类能够根据任务和场景，把视
觉注意集中于有意义的场景目标而不完全放弃对全局场景的感知。
给摄像机赋予同时注意大场景和感兴趣小目标的能力。
集中注意
选择转移

## Slide 6: 二、视场感知原理
枪摄像机
隐式注意
智能单元
联动方案
枪摄像机 -- 监测主视场中的感兴趣目标
球摄像机 -- 目标注意并采集感兴趣目标的高清晰图像
场景
感兴趣 区域
pan
tilt
zoom
球摄像机
显式注意
智能单元

## Slide 7: 二、视场感知原理
联动方案
将枪摄像机与球摄像机结合，两者相互补充，从感
知前端或信息源头有效提高感兴趣目标分辨率。
感兴趣区域的
定位
场景视频
选定区域
注意区域的清晰特写
控制命令 | 注意聚焦控制
枪型
摄像机
球型
摄像机
感兴趣区域间 的注意协同
区域列表
注视状态反馈
任务
双摄像机视场感知流程

## Slide 8: 三、双摄像机系统
目标检测
目标检测：
获取场景中所有潜在目标
感兴趣目标识别： 在所有目标中筛选感兴趣
目标
卡尔曼滤波：
预估目标位置和PTZ参数
视场耦合：
由目标位置计算PTZ控制参 数
目标的持续跟踪：
枪相机和PTZ球相机协同跟
踪感兴趣目标
工作流程

## Slide 9: 三、双摄像机系统
感兴趣目标识别
目标检测：
获取场景中所有潜在目标
感兴趣目标识别： 在所有目标中筛选感兴趣
目标
卡尔曼滤波：
预估目标位置和PTZ参数
视场耦合：
由目标位置计算PTZ控制参 数
目标的持续跟踪：
枪相机和PTZ球相机协同跟
踪感兴趣目标
工作流程

## Slide 10: 三、双摄像机系统
枪相机拍摄到目标位
置的时刻
Kalman滤波
时间
计算控制参数的时刻
执行控制算法的时刻
𝑡1
𝑡2
𝑡3
𝑢 𝑡3 , 𝑣 𝑡3
𝜃 𝑝 𝑡3 , 𝜃 𝑡 𝑡3
𝑧𝑜 𝑜𝑚 𝑡3
1 1
𝑢 𝑡 , 𝑣 𝑡
𝜃𝑝 𝑡1 , 𝜃𝑡 𝑡1
1
𝑧𝑜𝑜𝑚(𝑡 )
𝑢 𝑡1 , 𝑣 𝑡1
𝑢 𝑡1 , 𝑣 𝑡1
𝑢 𝑡3 , 𝑣 𝑡3
卡尔曼滤波
目标检测：
获取场景中所有潜在目标
感兴趣目标识别： 在所有目标中筛选感兴趣
目标
卡尔曼滤波：
预估目标位置和PTZ参数
视场耦合：
由目标位置计算PTZ控制参 数
目标的持续跟踪：
枪相机和PTZ球相机协同跟
踪感兴趣目标
工作流程

## Slide 11: 三、双摄像机系统
视场耦合
目标检测：
获取场景中所有潜在目标
感兴趣目标识别： 在所有目标中筛选感兴趣
目标
卡尔曼滤波：
预估目标位置和PTZ参数
视场耦合：
由目标位置计算PTZ控制参 数
目标的持续跟踪：
固定枪相机和PTZ球相机协同跟
踪感兴趣目标
工作流程

## Slide 12: 三、双摄像机系统
目标的持续跟踪
目标检测：
获取场景中所有潜在目标
感兴趣目标识别： 在所有目标中筛选感兴趣
目标
卡尔曼滤波：
预估目标位置和PTZ参数
视场耦合：
由目标位置计算PTZ控制参 数
目标的持续跟踪：
固定相机和PTZ相机协同跟
踪感兴趣目标
工作流程

## Slide 13: 三、双摄像机系统
效果展示
解释：每组图片中左图为大场景监控视频图像，
右图为PTZ球相机获得的感兴趣目标清晰图像。

## Slide 14: 三、双摄像机系统
1、异构双摄像机的视场耦合算法专利成果
双摄像机拥有不同的视场，PTZ球摄像机聚焦枪摄像机指定的目标，需要
视场耦合算法将固定图像中的目标位置转化为PTZ球相机的控制参数。
Hua C, Zhai S, Liu Y. DNN Based Cooperative Calibration for Master-Slave Multi-Camera Network[J]. 2019.
Li X, Su Y, Liu Y, et al. Active target tracking: A simplified view aligning method for binocular camera model[J]. Computer Vision and Image Understanding, 2018, 175: 11-23
Li X, Zhai S, Su Y, et al. Active-focusing Dual Camera Model for Interested Targets[J]. Int. J. Adv. Intell., 2015, 7(1): 53-65.
Li X, Liu Y, Zhai S, et al. A structural constraint based dual camera model[C]//Chinese Conference on Pattern Recognition. Springer, Berlin, Heidelberg, 2014: 293-304.

## Slide 15: 三、双摄像机系统
2、基于域适应的低分辨率行人检测算法专利
大场景下的感兴趣目标具有较低分辨率时，需要特定的低分辨率行人检 测算法。
Xinzhao Li, Yuehu Liu, Zeqi Chen, Jiahuan Zhou, Ying Wu, “Low Resolution Pedestrian Detection in Wide Area Outdoor Surveillance Images via Fused Discriminative Metric Learning”, IEEE Transactions on Multimedia (TMM). (SCI, under review)
Xinzhao Li, Yuehu Liu, Zeqi Chen, Jiahuan Zhou, Ying Wu. Fused Discriminative Metric Learning for Low Resolution Pedestrian Detection[C]. The 25th IEEE International Conference on Image Processing, 2018.

## Slide 16: 三、双摄像机系
3、海康，大华，华为枪球联动机产品
海康枪球一体机
大华枪球一体机
华为枪球一体机

## Slide 17: 四、应用场景
功能多,且可扩展
由大场景算法库+目标场景算法库组成:
在特定大场景算法下(如人类以及特征物识别),通过新增目标场景算法,可以对不同应用场景进行检测(如:身份识别/是否违规/是否佩戴安全帽/车辆识别/危险识别等)
多 功 能
人体识别/特征物识别
高空作业监测
禁区闯入检测
违章
检测
人员
识别
安全帽识别
其他特征物识别

## Slide 18: 四、应用场景
非感兴趣对象 目标，不跟踪
感兴趣对象目 标，持续跟踪
枪相机
PTZ球相机
塔架等危险作业规范监控
施工作业大场景
目标图像
应用目标：对施工作业大场景进行整体监控，并对施工作业人员 进行持续跟踪，以加强施工人员安全保障及施工作业规范质量保障。

## Slide 19: 四、应用场景
已识别合法目 标，不跟踪
未识别非法目 标，持续跟踪
非法人员监控
枪相机
PTZ球相机
施工作业大场景
应用目标：对施工作业大场景进行整体监控，并对施工作业范围内人 员进行持续跟踪识别，检测和定位施工范围内的非法闯入人员，以增 强施工安全性和保障工地财产安全。
目标图像

## Slide 20: 四、应用场景
入侵人员跟踪
有
无
多区域禁入监控
枪相机
PTZ球相机
应用目标：对施工区域内多个禁止人员进入的小区域进行监控，识别 和跟踪非法入侵人员目标，向施工安全保障人员提供危险警告，以提 高施工安全性。

## Slide 21: 五、结束
Thank you！！！